DESAFIO DE PROJETOS CABS IEEE 2009

PROJETO DE SISTEMA DE REGA DE PLANTAS

Pré-Projeto ao Comite Executivo de Avaliação como exigido pelo regulamento do Desafio de Projetos CABS IEEE 2009 para inscrição e participação.

EQUIPE

ALUNO PRIMEIRO	RA110000 	CURSO1
ALUNO SEGUNDO		RA110000 	CURSO2
ALUNO TERCEIRO	RA330000 	CURSO3
ALUNO QUARTO		RA440000 	CURSO4

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

DESCRIÇÃO DO PROJETO	3

Princípio de funcionamento	3

Finalidades	3

TÉCNICAS DE IMPLEMENTAÇÃO	3

Diagrama de blocos	3

Fluxograma	3

Possíveis problemas	3

Tecnologias	3

PLANEJAMENTO	3

Orçamento inicial	3

Recurso da FEEC	3

Recursos externos	3

Materiais utilizados	3

Serviços	Erro! Indicador não definido.

CRONOGRAMA	3

ANEXOS	3

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

Esse pré-projeto apresenta a descrição de um projeto de um sistema automatizado para regar plantas.

### Princípio de funcionamento

O funcionamento consiste em dois blocos, o do sistema de detecção e o do sistema de atuação.

O sistema de detecção é responsável por verificar a umidade do solo, através da variação da impedância do mesmo, o que irá disparar um timer que contabiliza o tempo. Quando certo tempo é atingido, dispara-se uma interrupção.

O sistema de atuação irá então, uma vez que acionado pela interrupção, atuar regando as plantas e garantindo assim que elas permaneçam hidratadas.

### Finalidades

Com esse sistema automatizado de irrigação de plantas de baixo custo de produção é possível que pequenas floriculturas diminuam seus gastos de água, regulando precisamente a quantidade gasta na irrigação de suas plantas, além de não precisarem pagar hora-extra a funcionários em feriados prolongados.

# TÉCNICAS DE IMPLEMENTAÇÃO

### Diagrama de blocos

### Fluxograma

### Possíveis problemas

- Caso o sensor apresente muito ruído, montá-lo interno a uma pequena caixa metálica pode resolver o problema e o sensor de impedância que lê a umidade do meio mediria a impedância entre um ponto e a própria caixa.

- Se a válvula elétrica for muito cara, podemos improvisar com o mecanismo de trava de porta de carro e uma válvula de um quarto de volta comum. Isso porque até o presente não obtivemos resposta das cotações dos fabricantes de válvulas solenóides de baixa precisão. No momento vamos testar uma válvula emprestada e estudar a viabilidade de seu uso.

### Tecnologias

Vamos utilizar um sensor de impedância de baixo custo, próprio para aplicações embarcadas. Quanto ao pequeno processador, ficaremos com um modelo de baixo custo e baixo consumo e pretendemos utilizar as funções de sleep para que o circuito não fique operando por longos períodos de tempo e possivelmente funcione a bateria. A linguagem de programação a ser empregada será o assembly devido a baixa complexidade do software de controle.

# PLANEJAMENTO

### Orçamento inicial

| Item | Quantidade | Custo total |
| --- | --- | --- |
| Kit de desenvolvimento - EZ430-F2013 | 2 | R$ 194,12 |
| Microcontrolador - MSP430 | 4 | R$ 45,28 |
| Amplificador diferencial | 4 | R$ 33,82 |
| Dac 8-bits - DAC0800 | 4 | R$ 18,24 |
| Válvula Solenóide | 1 | R$ 100,00 |
| Placa de circuito impresso | 4 | R$ 60,00 |
| Componentes passivos | 100 | R$ 10,00 |
| Caixa metálica | 1 | R$ 30,00 |
| Total |  | R$ 491,46 |

### Recurso da FEEC

-Uso de uma vez por semana por três horas, e nas férias, de duas vezes por semana por quatro horas de um laboratório, utilizando um osciloscópio digital, um computador e também ferro de solda.

### Recursos externos

-A confecção da placa de circuito impresso será dada em uma empresa especializada.

-Caso a caixa metálica custe muito cara, possivelmente compraremos uma chapa metálica e, caso possível, utilizaremos a oficina da FEEC para dobrá-la de forma a obter o invólucro esperado.

### Materiais utilizados

Nesse caso, todos citados no orçamento, e nos recursos.

# CRONOGRAMA

|  | Junho | Julho | Agosto | Setembro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste da válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste do kit do MSP430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desen- volver software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hardware de controle da válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hardware para o MSP 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes finais e possível retrabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Integrante primeiro |  |
| --- | --- |
| Integrante segundo |  |
| Integrante terceiro |  |
| Integrante quarto |  |

# ANEXOS

# Text boxes

SENSOR

CPU

VÁLVULA

REGA AS PLANTAS

CHOVEU?

ESPERA UM DIA